## Slide 1: Využitie Arduina pri fyzikálnych experimentoch
František Kundracik
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK

## Slide 2: Čo je Arduino
Mikroprocesorový systém určený pre riadenie hardvéru (senzory, ovládanie motorov, ...)
  Roboty
  3D tlačiarne, ...
Určený pre začiatočníkov
  Už naprogramovaný základný systém
  Užívateľ programuje iba periférie
  Jazyk C
Obľúbený
  Komunita vytvorila množstvo knižníc pre široký výber periférií
Lacný

## Slide 3: Varianty Arduina
Arduino Uno (aktuálne ver.3) – štandard
Arduino Mega – ak treba viac vstupov a výstupov
Arduino Nano – miniatúrna verzia
Arduino WiFi – Uno + zabudovaná komunikácia po sieti (IoT)
...

## Slide 4: Arduino Uno
Napájanie (USB, ext. 7 – 12 V)
USB port
14 číslic. vstupov/výstupov
Z toho 6 vie generovať PWM (~ pulzný analógový výstup)
6 analógových vstupov (10-bitový A/D prevodník s 1024 úrovňami)
Poskytuje napájacie napätia 5V a 3.3V pre periférie (vzhľadom ku GND)
Podpora zberníc I2C (piny A4, A5) a SPI (piny 10 - 13)

## Slide 5: Digitálne vstupy
Logická 1 = napätie blízke 5V (>3.5V)
Logická 0 = napätie blízke 0V (<1.2V)

## Slide 6: Digitálne výstupy
Logická 1 = napätie 5V
Logická 0 = napätie 0V
LED, relé, ...

## Slide 7: Analógové PWM výstupy
Napätie sa v čase mení (frekvencia cca 1 kHz)
Číslom 0-255 sa mení dĺžka trvania logickej 1:
Využitie:
  Stmievanie svetiel
  Riadenie výkonu pece (nie pomocou relé, ale spínacím tranzistorom)
  Servomotor (riadenie natočenie ramena)

## Slide 8: Analógové PWM výstupy
Servomotor – rameno sa nastaví do polohy 0 – 180 stupňov
  Smer kolies auta
  Smer kormidla lode
  Smer klapiek lietadla
  Otváranie brány (klapky)

## Slide 9: Analógové vstupy
Prevod napätia 0-5V na číslo 0 – 1023
  5V z Arduina dosť kolíše, lepšie je použiť
  zabudovanú referenciu 1.1V alebo
  externú referenciu AREF a na ňu pripojiť 3.3V z Arduina alebo iný stabilný zdroj napätia
Meranie spojite sa meniacich signálov

## Slide 10: Zbernice
Pripojenie inteligentných periférií – vedia komunikovať
Výhoda - veľa (napr. až 100) periférnych obvodov pripojených na tie isté vstupy/výstupy – používanie adresy zariadenia pri komunikácii
Nevýhoda – komunikácia chvíľu trvá – vhodné pre pomalšie s meniace signály
Bežné zbernice:
  I2C
  OneWire
  SPI

## Slide 11: Zbernica I2C
Vyvinul Philips pre komunikáciu medzi zariadeniami (TV, HiFi, VCR, DVD, ...)
Dva komunikačné vodiče
  SDA (pin A4)
  SCL (pin A5)
Každé zariadenie má unikátnu adresu (prideľuje organizácia I2C), často je možné ju hardvérovo zmeniť

## Slide 12: Zbernica One-Wire (1-Wire)
Vyvinul Dallas Semiconductor (dnes ju vlastní Maxim Integrated)
Jediný komunikačný vodič (hociktorý z číslicových vstupov/výstupov)
Každé zariadenie má unikátnu adresu, na jeden vodič môže byť napojených veľa zariadení
Zariadenie môže byť napájané zo zbernice (nepotrebuje batériu)

## Slide 13: Nadstavby - shieldy
  Data logging na SD kartu, Ethernet, ovládanie krokových motorov, displej, pripojenie mnohých senzorov, GPRS/GSM, ...

## Slide 14: Ponuka senzorov
  Kompas, tlak plynu, vlhkosť pôdy, laserový merač vzdialenosti, akcelerometer + gyroskop, teplota + tlak + vlhkosť vzduchu, IR teplomer, UV, dotykový teplomer, ...

## Slide 15: Dielne - senzory
  Magnetometer, fotorezistor (analógový signál)
  Teplomer, vlhkosť vzduchu (1-Wire)
  Luxmeter, atmosférický tlak, displej (I2C)

## Slide 16: Arduino IDE
  Program pre programovanie Arduina a prijímanie dát z neho https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 17: Funkcie setup() a loop()
Deklarácie premenných
  int pocet; //celočíselná premenná
  float hodnota; //desatinná hodnota
setup()
  Nastavenie portov na vstupné a výstupné
  Inicializácia senzorov
  Nastavenie komunikácie medzi Arduinom a PC
  ...
loop()
  Opakuje sa donekonečna
  Príkazy pre meranie
  Príkazy pre poslanie dát do PC
  ...

## Slide 18: Základné príkazy
Inicializácia
  pinMode (13, OUTPUT); // Nastavenie pinu 13 na výstup
  pinMode (12, INPUT); // a pinu 12 na vstup
  Serial.begin(9600); // otvorí sériový port, rýchlosť nastaví 9600 bps
Ovládanie
  digitalWrite(13, HIGH); // Nastavenie pinu 13 na logickú 1
  digitalWrite(13, LOW); // Nastavenie pinu 13 na logickú 0
  digitalRead(12); // Načítanie hodnoty z pinu 12 (HIGH alebo LOW)
  cislo=pulseIn(12, HIGH); // Zmeranie času (us) po príchod HIGH na pin 12
  analogWrite(11, 128); // Nastavenie PWM na pine 11 na hodnotu 128 (50%)
  cislo=analogRead(A0); // A/D prevod napätia z pinu A0 (0 ... 1024)
  Serial.print(45); Serial.print(cislo); Serial.println(“Ahoj“); // print = zápis do PC, println = na konci prechod na nový riadok
  delay(1000); // čakanie 1000ms (jedna sekunda)
  delayMicroseconds(500); // čakanie 500us (pol milisekundy)
Viac na https://www.arduinoposlovensky.sk/programovanie/

## Slide 19: Jednoduchý program Meranie osvetlenia fotorezistorom
  int cislo;
  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  }
  void loop()
  {
  cislo=analogRead(A0);
  Serial.println(cislo);
  delay(20);
  }

## Slide 20: Monitorovanie dát na PC
Monitor sériového portu

## Slide 21: Monitorovanie dát na PC
Sériový plotter

## Slide 22: Demo-programy k bežným modulom

## Slide 23: Demo-programy k bežným modulom

## Slide 24: Demo-programy k bežným modulom

## Slide 25: Demo-programy k bežným modulom

## Slide 26: Literatúra
https://www.arduinoposlovensky.sk/ - všetko o Arduine po slovensky
https://techfun.sk/ - predajňa Arduino komponentov
https://www.gme.sk/moduly-raspberry-arduino - predajňa elektronických súčiastok v Bratislave
http://davinci.fmph.uniba.sk/~kundracik1/arduino/